傅家镇中心小学校车定期检查制度

为了保证车辆的安全行驶，司机每天务必做好出车前、行驶中和返回后的“三段查”工作，以确保行车安全。

一、出车前应对下列各项进行检查：

1.检查燃油箱的贮油量，水箱的水量，曲轴箱内的机油量，必要时应添加。

2.喇叭、灯光、后视镜、牌照等是否齐全有效。

3.各紧固螺栓、螺母（轮胎、半轴、传动轴、钢板弹簧等处），是否有松脱现象。

4.轮胎气压是否符合规定。

5.发动机起动后，听察有无异响，检视各种仪表的工作是否正常，有关部位是否漏油、漏水、漏气。

6.起步后，试验制动效能及转向机构是否有效灵活。

二、车辆行驶中应对下列各项进行检查：

1.检视各种仪表的工作情况。

2.检视手、脚制动器的作用是否灵敏有效。

3.注意发动机及传动系统有无异响和异常气味。

4.利用途中停车时间、检查制动敲有无过热现象；检查轮胎螺母紧固情况和轮胎气压，检查钢板弹簧是否有折断；检查转向机构各部连接情况；检查有无漏油、漏水、漏气现象。

三、车辆返回后应对下列各项进行检查：

1.清洁全车内、外部及底盘。

2.检查和补充润滑油、燃料。

3.发动机熄火后，察看电流表、有无漏电现象。

4.检查钢板弹簧有无断裂，弹簧吊身，骑马螺检栓是否松脱。

5.检查轮胎与钢圈。

6.检查制动系油、气管及接头处有无渗漏、检查制动液贮油室油面，气制动的贮气筒应放净积水、油污。

四、有下列四种情况则不能出车：

1.油电水系统有故障不出车；

2.制动设备性能不良不出车；

3.安全设备不齐不出车；

4.司机身体状况不好不出车。

傅家镇中心小学

2022年9月