# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：淄博长华化工设备有限公司年产800个搪玻璃搅拌棒、500件搪玻璃管线升级改造项目

建设单位（盖章）：淄博长华化工设备有限公司

编制日期：          二〇二三年十一月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 淄博长华化工设备有限公司年产800个搪玻璃搅拌棒、500件搪玻璃管线升级改造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2309-370393-89-02-785619 |
| 建设单位联系人 | 苏震 | 联系方式 | 18653377449 |
| 建设地点 | 经开区傅家镇苏孔村东首 |
| 地理坐标 | （117度57分11.120秒，36度45分20.609秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3521炼油、化工生产专用设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业 35 化工专业设备制造 其他 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑技术改造 □扩建 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 淄博经济开发区工业和科技创新局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2309-370393-89-02-785619 |
| 总投资（万元） | 30 | 环保投资（万元） | 9 |
| 环保投资占比（%） | 30% | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地面积（m2） | 1600 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 一、与《淄博市人民政府关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淄政字〔2021〕49号）符合性分析 1、与生态保护红线及一般生态空间符合性分析 主要目标：全市生态保护红线充分衔接最新成果数据，主要生态系统服务功能为防风固沙、水土保持及水源涵养。一般生态空间涵盖水产种质资源保护区、城市集中式饮用水水源保护区等各类受保护区域，以及生态公益林等其他需保护区。 符合性分析：项目位于经开区傅家镇苏孔村东首，距离最近的红线区为西南侧约7.8km处的文昌湖水源涵养生态保护红线区（SD-03-B1-05）。本项目不在淄博市各生态保护红线区范围内，符合《山东省生态保护红线规划》（2016-2020 年）的相关要求。本项目所在区域不涉及水产种质资源保护区、城市集中式饮用水水源保护区等一般生态空间。 2、资源利用上线符合性分析 主要目标：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源利用、土地资源利用、能源消耗等达到省下达的总量和强度控制目标。优化调整能源结构，实施煤炭消费减量替代和能源消费总量控制，能源消费总量完成省下达任务，煤炭消费量实现负增长，进一步降低万元国内生产总值能耗，严格落实高污染燃料禁燃区管控要求，加快清洁能源、新能源和可再生能源推广利用。建立最严格的水资源管理制度，强化水资源刚性约束。推进各领域节约用水，农田灌溉水有效利用系数、再生水规模逐年提高，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量等用水效率指标在2020年基础上持续下降，确保完成用水总量控制指标；优化建设用地结构和布局，严控总量、盘活存量，控制国土空间开发强度。确保耕地保有量，从严管控非农建设占用永久基本农田，守住永久基本农田控制线。全力做好河湖岸线保护，优先实施防洪护岸、河道治理等公共安全及公众利益的建设项目，依法依规开展桥梁、码头、取水工程等项目建设。 符合性分析： 该项目不属于高耗能、高污染、资源型项目；用电由当地供电系统提供，年用电量为17.5万kW·h；用水由当地自来水公司供给，年用水量为195m3。项目通过内部管理、设备选择、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，能够有效地控制污染。本项目不新增建设用地，不占用基本农田。项目资源利用相对区域资源利用量较少，不会突破区域资源利用上线。 3、环境质量底线符合性分析 主要目标：全市水环境质量持续改善，国控、省控、市控断面优良水质比例稳步提升，全面消除劣Ⅴ类水质控制断面，国控断面优良水质比例不低于 50%，省控及以上断面优良水质比例不低于30%；县级及以上城市集中式饮用水水源水质全部达到或优于Ⅲ类；建成区黑臭水体全面消除，镇村黑臭水体数量持续减少。大气环境质量持续改善，全市PM 2.5浓度不高于48μg/m3，空气质量优良天数比率不低于70%，臭氧污染得到有效遏制，重度及以上污染天数比率在2020年的基础上持续下降。土壤环境质量稳定改善，农用地、建设用地土壤环境风险防控能力逐步提升。全市受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率分别不低于95%。环境质量改善目标动态衔接“十四五”生态环境质量考核指标，以“十四五”生态环境质量考核指标为准。 符合性分析： ①项目区域地表水为范阳河，为孝妇河支河。根据2023年1-5月全市地表水环境质量状况，张周路桥环境质量指数为5.2327，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。根据淄博市生态环境局网站发布的《2023年7月集中式生活饮用水水源水质状况报告（含县级）》，目前淄博市共需报送19个城市集中式生活饮用水水源监测信息，其中地级及以上城市湖库型地表水水源2个、县级行政单位所在城镇地下水水源17个（1个地表水水源地、16个地下水水源地）。2023年3-7月，按照监测要求已完成3个地表水水源和16个地下水水源水质常规监测工作。监测的19个集中式饮用水水源监测项目全部达标，达标率为100%。3个地表水水源监测项目达到或优于《地表水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准及相关标准限值；16个地下水水源监测指标达到或优于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值，该区域地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 ②根据淄博市生态环境局《2022年12月份及全年环境质量情况通报》（2023年1月17日发布）中2022年12月及全年的环境质量情况来评价区域环境质量， 项目所在地2022年大气六项基本污染物中除SO2、CO、NO2浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准外，PM10、PM2.5和O3浓度均高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值。淄博市将开展一系列大气污染治理工程改善区域环境，推动NOx深度治理工程、VOCs综合治理工程、O3和PM2.5协同管控体系，到2025年，PM2.5浓度达到全省中游水平，空气质量优良率达到全省中游水平，综合指数排名摆脱全国后20名、全省后3名。本项目废气经布袋除尘器治理后对环境污染较小。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 ③本项目用地为建设用地，在严格落实分区防控措施的前提下，对土壤环境影响较小。 4、与《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》（淄环委办（2021）24号）符合性分析 按照生态环境法律法规和国家、省环境管理政策，结合区域发展战略和生态功能定位，全市共划定环境管控单元118个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。本项目位于经开区傅家镇苏孔村东首，属于傅家镇管控单元，根据《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》（淄环委办（2021）24号）中淄博市环境管控单元图，项目所在区域属于重点管控单元。 表 1-1 “三线一单”生态环境准入清单符合性分析 分类 具体要求 本项目情况 符合性分析 空间 布局 约束 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 本项目为专用设备制造行业，不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许建设项目 符合 2.按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 本项目用地为建设用地，不涉及耕地和基本农田 符合 3.大气布局敏感区从严控制新建、扩建排放大气污染物的工业项目；科学合理规划布局商业、居住并严格执行。 本项目为技改项目，废气达标排放 符合 4.污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。 本项目只有生活污水，不涉及 符合 5.新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业聚集区。 本项目为技改项目，不涉及 符合 污染 物排 放管 控 1.涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。 本项目不属于“两高”项目 符合 2.落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。 本项目严格执行“倍量替代”原则 符合 3.废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 本项目只有生活污水 符合 4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 本项目生活污水入化粪池，环卫部门定期清理 符合 5.搪玻璃、包装印刷、表面涂装等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。 本项目废气经布袋除尘器处理后可达标排放 符合 6.加强机动车排气污染治理。 不涉及 符合 7.进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。 不涉及 符合 8.加强餐饮服务业燃料烟气及油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护。 本项目为专用设备制造行业，不涉及 符合 环境 风险 防控 1.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目；现有项目严格落实环评及批复环境风险防控要求。 本项目专用设备制造行业，属于低环境风险潜势等级项目 符合 2.加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估。 不涉及 符合 3.重点企业应采取防腐防渗等有效措施，建立完善三级防护体系，防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水。 本项目厂区内地面均进行防渗处理 符合 4.企业事业单位按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 本项目完成后，按要求进行突发环境事件应急预案编制并进行备案 符合 5.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可（无废城市建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 本项目危废暂存间暂存后委托资质单位处理 符合 6.按照省市要求，做好清洁取暖改造工作。 不涉及 符合 资源 开发 效率 要求 1.高污染燃料禁燃区内执行淄博市高污染燃料禁燃区划定文件的管控要求。 本项目不使用燃料 符合 】 2.提升土地集约化水平。 本项目不新增用地 符合 3.优化调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。 本项目不涉及煤炭等能源消耗 符合 二、项目政策符合性分析 1、产业政策符合性分析 项目的规模、产品、工艺以及采用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》和淄政办发[2011]35号文件《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，符合淄博市产业结构。 2、选址合理性符合性 （1）根据傅家镇出具的初审意见（附件6），本项目用地为建设用地，符合镇产业规划，位于工业聚集区。淄博长华化工设备有限公司位于经开区傅家镇苏孔村东首。 （2）本项目周围配套设施较为完善，项目用电等公共设施接入方便。 （3）本项目不处于饮用水水源保护区及自然保护区、风景名胜区等环境敏感地区。 对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，可视为允许类项目。 3、环保政策符合性分析 （1）与山东省生态环境委员会办公室关于印发山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）、山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025年）、山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021-2025年）的通知（鲁环委办〔2021〕30号）的符合性。 表1-2 与鲁环委办〔2021〕30号的符合情况一览表 文件要求 本项目情况 符合性 《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》 一、淘汰低效落后产能 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。 本项目为专用设备制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于允许类项目。 符合 四、实施VOCs全过程污染防治 实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。 本项目不涉及VOCs等排放。 符合 《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025年）》 三、精准治理工业企业污染 继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区集聚水平。 本项目不属于化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、 原料药制造、电镀、冶金等行业。本项目位于淄博经济开发区傅家镇。 符合 《山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021-2025年）》 二、加强土壤污染重点监管单位环境监管 土壤污染重点监管单位应制定、实施自行监测方案，将监测数据公开并报生态环境部门；严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境部门报告排放情况；法定义务在排污许可证发放和变更时应予以载明。 本公司不属于土壤污染重点监管单位 符合 （2）与《山东省环境保护条例》（2018.11.30修订）的符合性分析 表1-3 与《山东省环境保护条例》符合性分析 分类 文件要求 符合性分析 防治污染和其他公害 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 本项目为技改项目，项目位于经开区傅家镇苏孔村东首。 排污单位应当采取措施，防止在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、颗粒物、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。 拟建项目污染物排放均能满足要求； 重点排污单位应当按照规定安装污染物排放自动监测设备，并保障其正常运行，不得擅自拆除、停用、改变或者损毁。自动监测设备应当与生态环境主管部门的监控设备联网。重点排污单位由设区的市生态环境主管部门确定，并向社会公布。 拟建项目企业不属于重点排污单位 各级人民政府及其有关部门应当加强重金属污染防治，确定重点防控的重金属污染地区、行业和企业，加强对涉铅、镉、汞、铬和类金属砷等加工企业的环境监管，推进涉重金属企业的技术改造和集中治理，实现重金属深度处理和循环利用，减少污染排放。 禁止在重点防控区域内新建、改建、搬迁增加重金属污染物排放总量的建设项目。 拟建项目不涉及重金属产生及排放 所以，拟建项目建设符合《山东省环境保护条例》（2018.11.30修订）要求。 （3）与《山东省人民政府办公厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展促进能源资源高质量配置利用有关事项的通知》（鲁政办字〔2022〕9号）的符合性分析 表1-4 项目与《山东省人民政府办公厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展促进能源资源高质量配置利用有关事项的通知》（鲁政办字〔2022〕9号）的符合性分析一览表 通知要求 项目情况 符合性 1.明确“两高”行业范围。“两高”行业主要包括炼化、焦化、煤制液体燃料、基础化学原料、化肥、轮胎、水泥、石灰、沥青防水材料、平板玻璃、陶瓷、钢铁、铁合金、有色、铸造、煤电等16个行业。“两高”行业范围根据国家规定和山东省实际动态调整。 本项目不属左栏所列行业。 符合 4.严守“两高”行业能耗煤耗只减不增底线。严格落实节能审查以及能源和煤炭消费减量替代制度，16个“两高”行业新上项目必须落实能源消费减量替代，耗煤项目必须落实煤炭消费减量替代，且替代源必须来自“两高”行业项目。对新建煤电、炼化、钢铁、焦化、水泥（含熟料和粉磨站）及轮胎项目，实施提级审批，由省级核准或备案。新增年综合能耗超过5万吨标准煤“两高”项目，须提报国家发展改革委、生态环境部等有关部委窗口指导。国家布局山东省的“两高”项目单独下达的能耗煤耗指标，可按国家规定用于项目建设。 本项目不属于“两高”项目。 符合 综上，本项目建设符合《山东省人民政府办公厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展促进能源资源高质量配置利用有关事项的通知》文件要求。 （4）本项目与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》符合性具体见下表。 表1-5 项目与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》符合性一览表 序号 山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年） 项目符合情况 一 调整产业结构 着力淘汰落后产能。按照省市关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出工作方案的有关要求，以钢铁、煤炭、水泥、平板玻璃等行业为重点，通过完善综合标准体系，严格常态化执法和强制性标准实施，依法依规关停退出一批能耗、环保、安全、质量达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能（以上通称为落后产能）。 本项目属于C3521炼油、化工生产专用设备制造，不属于落后产能项目。 着力依法清理违法违规产能。加大已淘汰落后产能和化解过剩产能监管力度，采取“两断三清”等措施，严防已淘汰和化解的落后和过剩产能异地复产。 着力调整高耗能高排放产业结构布局。遵循产业发展和市场经济运行规律，把钢铁、炼油、焦化、轮胎、氯碱等高耗能行业转型升级作为加快新旧动能转换的重要举措和突破口，着力破除瓶颈制约，拉伸产业链、提升价值链，努力实现高耗能行业布局优化、质量提升，推动绿色发展、高质量发展。 重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要求，实施“上新压旧”“上大压小”“上高压低”，腾出“旧动能、小项目、低端产能污染物排放的笼子”（小项目指传统产业或污染重的小项目），换上“新动能、大项目、高端产能的鸟”，新项目一旦投产，被整合替代的老项目必须同时停产，倒逼新旧动能及时转换，杜绝“新瓶装旧酒”“新旧并存”的假转换。严禁钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、焦化、铸造等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。 二 调整能源结构 着力控制新增煤炭消费。严格控制新上耗煤项目审批、核准、备案，鼓励天然气、电力等清洁能源替代煤炭消费。 本项目使用电力等清洁能源，不使用天然气、煤炭。 大力提升天然气供给能力。抓好天然气产供储销体系建设，坚持内外并重，构建多元化的天然气供应体系，积极引进液化天然气（LNG），全市2018年、2019年、2020年，天然气供气量分别达到17亿、19.4亿、21亿立方米，2020年天然气消费比重力争达到8%左右。 （5）《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号） 表1-6 项目与鲁环字〔2021〕58号符合性分析 文件要求 本项目情况 符合性 一、认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于允许建设项目，未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的工艺和设备，符合国家产业政策。项目已取得备案。 符合 三、科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。 本项目不新增用地、利用现有厂房。 符合 四、严把项目环评审批关。新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。 本项目符合“三线一单”要求，项目不涉及煤炭使用 符合 五、建立部门联动协调机制。各级发展改革、工业和信息化、自然资源、生态环境等部门要按照职责分工，建立长效工作机制，密切配合，强化对项目产业政策、固定资产投资、能耗、用地标准、环境等的论证，对不符合要求的，一律不得办理立项、规划、土地、环评等手续。 在落实环保措施情况下项目建设符合要求 符合 六、强化日常监管执法。持续加大对违反产业政策、规划、准入规定等违法违规建设行为的查处力度，坚决遏制“未批先建”等违法行为。畅通群众举报投诉渠道，对“散乱污”项目做到早发现、早应对、早处置，严防死灰复燃。 项目不涉及“未批先建”等违法行为 符合 综上，该项目建设符合《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1、项目名称：淄博长华化工设备有限公司年产800个搪玻璃搅拌棒、500件搪玻璃管线升级改造项目 2、项目背景： 淄博长华化工设备有限公司成立于2011年7月5日，法人代表苏迎声，注册资本贰佰万元整。该公司位于淄博市经济开发区傅家镇苏孔村东首，公司现有年产800个搪玻璃搅拌棒、500件搪玻璃管线生产能力，原搪玻璃工序（喷砂、喷釉、烧结）为外协加工方式，现对生产线进行升级改造，本项目新增搪玻璃工序（喷砂、喷釉、烧结），自己加工，不再外协加工。本项目利用现有厂房进行建设。 3、建设单位：淄博长华化工设备有限公司 4、建设性质：技改 5、建设地点：经开区傅家镇苏孔村东首。 6、建设内容：本项目租赁傅家镇苏孔村用地，占地面积1600m2，在厂房内部进行分区建设，具体内容见表2-1。 表2-1 本项目主要工程内容 工程名称 工程内容 建设内容及规模 备注 主体工程 生产车间 占地面积1000m2，用于放置切割机、电焊机、喷砂设备、喷釉设备、箱式电阻炉等 依托现有 辅助工程 仓库 占地面积200m2，用于原料和成品存放 依托现有 办公区 占地面积100m2，用于办公 依托现有 公用工程 供水系统 由开发区供水管网供给 依托现有 供电系统 由傅家镇镇供电所提供 依托现有 环保工程 噪声处理控制 减振、隔声 新建 废水处理控制 生活污水排入化粪池，由环卫部门定期清运。 依托现有 固废处理控制 废包装袋、废布袋、除尘器集尘外售，生活垃圾环卫清理 依托现有 废气处理控制 喷砂工序废气通过布袋除尘器处理后由1根15米高排气筒DA001排放；喷釉工序废气经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后由1根15米高排气筒DA002排放。 新建 建设规模 本项目产能一览表。 表2-2 项目产品方案一览表 序号 产品名称 生产规模 备注 技改前 技改后 搪玻璃搅拌棒 800个 800个 / 2 搪玻璃管线 500件 500件 8、工程总投资及环保投资：工程总投资30万元，其中环保投资9万元，占总投资的30%。 9、劳动制度及定员：项目劳动定员10人，项目年运行300天，1班工作制，每班 8小时。 10、投产日期：本项目拟于2024年2月投产。 11、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料使用情况，见表2-3。 表2-3 主要原辅料及能源消耗 序号 名 称 年用量 性状 运输 包装 备注 技改前 技改后 1 钢管 180t 180t 固态 汽运 捆装 / 2 钢板 20t 20t 固态 汽运 捆装 / 3 机油 5t 5t 液态 汽运 桶装 / 4 钛钙型焊条 6t 6t 固态 汽运 装袋 / 5 O2 6m3 6m3 气态 汽运 瓶装 / 6 液化石油气 1.1m3 1.1m3 气态 汽运 瓶装 / 7 搪玻璃瓷釉 0 15t 固态 汽运 袋装 / 8 喷砂用钢丸 0 1t 固态 汽运 袋装 / 搪玻璃瓷釉：主要成分是二氧化硅，含量约99%，其次是硼砂，碳酸钠。含量不足1%。 13、主要生产设备 项目建成后全厂主要生产设备，详见下表。 表2-4生产设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 技改前数量 技改后数量 备注 1 等离子切割机 LGK-100E 台 1 1 / 2 切割机 J3G3-400 台 2 2 / 3 气割机 G01-30 台 1 1 / 4 电焊机 WS-400II 台 2 2 / 5 电焊机 ZX7-400K 台 3 3 / 6 锁口机 / 台 1 1 / 7 角向磨光机 9555HN 台 3 3 / 8 立式砂轮机 S3ST-250 台 1 1 / 9 移动式焊烟除尘器 ZSHY-180 台 3 3 / 10 压力机 / 台 2 2 / 11 锯床 / 台 1 1 / 12 对接炉 2kW/h 台 0 2 新增2台 13 喷砂设备 G-50A 台 0 1 新增1台（配套新增一台布袋除尘器） 14 喷釉设备 G-15A 台 0 2 新增1台（配套新增一台布袋除尘器） 15 箱式电阻炉 180KW 台 0 2 新增2台 本项目设备不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中规定的淘汰类、限制类设备。 14、给排水、供电及供热： 生活用水：本项目职工定员10人，全年工作300天，厂内无宿舍，参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019年）工业企业建筑管理人员及车间工人的生活用水定额30~50L/人•班，项目职工生活用水量按照50L/人•天计，每年工作300天，则职工生活用水量为150m3/a。 搪玻璃瓷釉调配用水：本项目搪玻璃瓷釉与水按照1:3的比例混合而成，搪玻璃瓷釉用量为15t/a，则调配用水量为45t/a。 综上，本项目新鲜水用量为195m3/a。 本项目职工生活污水，产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为120m3/a，主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、SS等。生活污水排入厂区化粪池由环卫部门定期清运。水平衡图如图2-1所示。 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a） 供电：本项目用电由厂区内现有供电线路供给，年用电量约为17.5万kWh/a。 供热：本项目厂区内无供热。 15、项目总平面布置及选址合理性分析 ①地理位置：本项目位于经开区傅家镇苏孔村东首，详细地理位置见附图1。 ②周边关系：项目所在厂区周边为苏孔村。周边情况详见附图5。 ③平面布置及合理性分析：本项目利用现有厂房，厂房内各功能区划分明确，大门位于厂房东侧。所有生产工序布置在可以较好的满足工艺流程的顺畅性，体现了物料输送的便捷性，使物料的输送简单化，方便了生产。厂区平面布置图详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 生产工艺： 图2-2 工艺流程及产污环节图 本项目新增工艺，原为委外处理。 工艺流程简述： 切割：使用切割机、气割机、锯床等设备对钢管、钢板进行切割下料。 锁扣：根据接户要求部分部件需要用锁口机进行锁扣。 弯管：锁扣后的部件用压力机对零件进行压弯。 焊接：把前面切割后的零部件进行焊接，组成基本形状。 打磨：焊接后的零件用砂轮机和角磨机进行打磨，把表面打磨光滑。 喷砂：把打磨后的零件放入喷砂设备，利用钢丸打压零件表面，继续清理零件表面。 喷釉：把搪玻璃瓷釉与水按1:3调配，调配后人工把调配后的瓷釉喷在零件表面达到防锈作用。 8、烧结：把喷釉后的零件放入箱式电阻炉进行高温加热，加热温度大约在500-600℃，使瓷釉更加固定在零件表面。如果有零件部分表面加热不好，可使用对接炉对其部分表面单独加热。 二、主要产排污环节 1、施工期产排污环节 本项目利用现有厂房进行设备安装，不再进行土建；项目施工期主要为清理及设备安装，施工期较短，且多在室内进行，对周边环境影响较小。 2、运营期产排污环节 （1）大气污染物 本项目废气主要为： 喷砂、喷釉工序产生的颗粒物 （2）废水 生活污水排入化粪池由环卫部门定期清运。 （3）噪声： 本项目声源主要是喷砂、喷釉设备产生的噪声，根据国内同类行业的车间内噪声值的经验数据，其噪声级一般在80～90dB（A）之间。 （4）固废 本项目固废主要为废包装袋、废布袋、除尘器集尘、生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 淄博长华化工设备有限公司现有“淄博长华化工设备有限公司年产800个搅拌棒、500件管线项目”于2017年7月27日通过淄博市环境保护局周村分局审批（编号：周环报告表【2017】705号），2017年9月25日通过淄博市环境保护局周村分局验收（编号：周环验【2017】579号）；现有项目已办理排污许可登记管理，登记编号：9137030657779241X5001X。 1、三废产排情况 （1）废气 现有项目废气为打磨、焊接工序产生的颗粒物。 根据现有项目年度检测报告，山东众益源环境检测有限公司于2022年11月23日对现有项目进行了年度检测，报告编号（2211-125），见下表 表2-5 无组织颗粒物检测结果（mg/m3） 采样时间 2022.11.23 1#（上风向） 0.325 0.347 0.313 2#（下风向） 0.457 0.466 0.478 3#（下风向） 0.442 0.448 0.432 4#（下风向） 0.428 0.461 0.418 备注 / 现有项目环评无组织颗粒物排放量0.111t/a。由上表可知，颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 （2）废水 现有项目职工生活污水排入化粪池，环卫部门定期清运，不外排。 （3）噪声 现有项目噪声主要包括切割机、压力机等设备产生的噪声，噪声源强在70~90dB(A)之间，项目在采用购置低噪声设备，采取减震、消声、隔声等治理措施后厂界噪声可以达标排放。 山东众益源环境检测有限公司于2022年11月23日对现有项目进行了年度检测，报告编号（2211-125），见下表： 表2-6 现有项目厂界噪声检测结果表 单位：dB(A) 监测点编号 检测点位 2022.11.23 昼间 测量值dB(A) 1# 厂界东 53.6 2# 厂界南 52.6 3# 厂界西 56.2 4# 厂界北 54.1 由上表可知原有项目厂界昼间噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求（昼间60 dB（A））。 （4）固废 现有项目固体废弃物主要为下脚料、废焊头、焊渣、废手套、含油抹布、生活垃圾。 项目固废产生及处理情况见下表。 表2-7 项目固废及处理措施一览表 序号 固废名称 来源 产生量t/a 处理措施 排放量t/a 废物类别 1 下脚料 切割 1.8 收集外售 0 一般固废 2 生活垃圾 职工生活 1.5 环卫部门定期清运 0 一般固废 3 废焊头、焊渣 焊接 0.5 收集外售 0 一般固废 4 废手套、含油抹布 擦拭设备 0.05 收集外售 0 一般固废 （5）原有项目污染物排放情况 综上现有项目污染物排放情况汇总后如下表所示： 表2-8原有项目污染物排放情况表 污染源 污染物 总排放量 废气 颗粒物（t/a） 无组织排放 废水 生活污水（t/a） 不排放 固废 生产固废（t/a） 不排放 生活垃圾（t/a） 不排放 2、现有项目存在的问题及解决方案 根据现场踏勘及调研结论，现有项目基本按照原环评及环评批复要求，在项目建设过程中执行了国家有关环保法律法规要求，满足了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”要求，不存在与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 区域环境质量现状 1、环境空气质量 根据淄博市生态环境局《2022年12月份及全年环境质量情况通报》（2023年1月17日发布）中2022年12月及全年的环境质量情况来评价区域环境质量，经开区2022年大气六项基本污染物中除SO2、CO、NO2浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准外，PM10、PM2.5和O3浓度均高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区域环境空气质量进行达标判断，见下表。 表3-1 淄博经济开发区2022年环境空气质量达标判断 污染物 平均指标 现状浓度 标准值 占比率（%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 19μg/m³ 60μg/m³ 31.7 达标 NO2 37μg/m³ 40μg/m³ 92.5 达标 PM10 71μg/m³ 70μg/m³ 1101.4 不达标 PM2.5 40μg/m³ 35μg/m³ 114.3 不达标 CO 第95百分位数24h平均浓度 1.4mg/m³ 4mg/m³ 3.5 达标 O3 第90百分位数8h平均浓度 187μg/m³ 160μg/m³ 116.9 不达标 针对以上环境现状，项目区域环境空气质量SO2、CO可以满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级年均值标准，PM10、PM2.5、NO2、O3无法满足。超标原因主要是由于淄博经济开发区地处山东省的中部，属温带大陆性气候，远离海洋，湿润气候难以到达，干旱少雨、风沙较大，同时机动车辆的迅速发展所带来的汽车尾气也是一重要原因。建议评价区域采取以下措施：区域集中供热；植树造林；改善能源结构，提高利用率；全面规划，合理布局，逐步改善环境空气质量。 项目所在评价区域为不达标区域。 经开区2022环境空气质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，针对以上环境现状，为了不断改善区域环境质量，淄博市采取了一系列大气污染治理措施，根据淄环委[2022]1号《关于印发淄博市新一轮“四减四增”三年行动方案的通知》及相关要求，采取调整产业结构，减少过剩和落后产业，增加新的增长动能；调整能源结构，减少煤炭消费，增加清洁能源使用；调整运输结构，减少公路运输量，增加铁路运输量；调整农业投入结构，减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量。全面改善全市生态环境质量。 2、地表水环境质量 本项目所在区域主要地表水体为范阳河，属孝妇河支河，根据2023年1-5月全市地表水环境质量状况，张周路桥环境质量指数为5.2327，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。 3、声环境质量 项目所在地属于2类声环境功能区，所在地无重大噪声源。 经现场勘查，距项目最近的声环境保护目标为项目西侧的苏孔村，根据2023年10月25日山东邦洁环境检测有限公司现状监测结果，苏孔村昼间噪声级为54.5dB（A），夜间噪声级为44.3dB（A），评价区域内声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类声环境功能区要求，声环境质量良好。 4、生态环境 本项目利用现有厂房，不新增占地，且用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、搬迁广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤。 本项目建成后，基本不会对地下水、土壤环境造成不利影响，故本评价原则上无需开展地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3-2 主要环境保护目标一览表 环境要素 环境保护目标 方位 距离（m） 环境保护级别 大气环境 苏孔村 西 5 《环境空气质量标准》二级标准 地表水环境 范阳河 东南 140 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）Ⅲ类标准 地下水环境 周围地下水 / 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 声环境 苏孔村 西 5 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 生态环境 项目不涉及 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、噪声 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表3-3。 表3-3 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 标准来源 2 60 50 (GB12348-2008）2类标准 2、废气 运营期有组织颗粒物排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值中“重点控制区”颗粒物排放浓度限值；厂界无组织颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织颗粒物排放浓度限值。 表3-4 有组织废气执行标准 污染物 标准来源 标准值 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率kg/h 颗粒物 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值中“重点控制区”颗粒物排放浓度限值 10 3.5 表3-4 无组织废气执行标准 污染物 标准来源 标准值（mg/m3） 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织颗粒物排放监控浓度限值标准 1.0mg/m3 3、固废 一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）的规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于<统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标>的通知》（淄环函[2021]55号）要求二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物四项污染物排放总量指标削减替代比例按照《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发[2019]132号）和《山东省人民政府办公厅关于加强“两高”项目管理的通知》（鲁政办字[2021]57号）文件要求取严进行，由我市上一年度环境空气质量年平均浓度及细颗粒物年平均浓度的数据情况而定。若上一年度环境空气质量年平均浓度达标，则实施相关污染物进行等量代替；若上一年度环境空气质量年平均浓度不达标，则相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度达到排放标准的进行等量代替）。若上一年度细颗粒物年平均浓度超标，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减代替；达标时实行等量代替。替代指标总量均来自市级、区县级“十四五”建设项目主要大气污染物总量库。 根据淄博市生态环境局2022年1月14日公布的《生态淄博建设工作简报》（2022年第1期）可知，经开区PM10、PM2.5年均浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，年评价不达标，项目处于不达标区。 则本项目实行挥发性有机物污和颗粒物污染物排放总量指标2倍削减替代。 （1）大气污染物总量 本项目有组织排放量颗粒物0.059t/a，所以本项目需申请总量颗粒物0.059t/a。 （2）水污染物总量 生活污水排入化粪池由环卫部门定期清运。无需申请 COD、氨氮总量指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房进行建设，不再进行土建；本项目施工期主要为车间简单修整、清理及设备安装，施工期较短，且多在室内进行。施工人员生活污水可依托厂区内现有化粪池等设施收集预处理后由环卫部门清运，施工产生的垃圾可以利用厂区内现有垃圾桶等收集，委托环卫部门定期清运。施工期对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、地表水环境影响分析 （1）废水产生及排放情况 本项目职工生活污水，产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为120m3/a，主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、SS等。生活污水排入厂区化粪池由环卫部门定期清运。 表4-1 废水污染物排放情况表 序号 产污环节 类别 污染物种类 污染治理设施 排放方式 排放去向 排放规律 1 职工生活 生活污水 CODcr / 不排放 / 不排放 氨氮 BOD5 SS （2）污染源强核算 废气污染物源强核算情况见表4-2。 表4-2废水污染物源强核算情况一览表 工序 排放去向 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 产生 废水量 m³/a 产生 浓度 mg/L 产生量 t/a 排放 废水量 m³/a 排放 浓度 mg/m³ 排放量 t/a 职工生活 不排放 生活 污水 COD 120 350 0.042 / / / / 氨氮 35 0.0042 / / BOD5 200 0.024 / / SS 200 0.024 / / 源强核算过程简述： 生活废水：生活废水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为120m3/a。 二、大气环境影响分析 本项目废气主要为：喷砂、喷釉工序产生的颗粒物。 表4-3 本项目废气排放情况汇总表 污染源 污染物 产生浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 产生量（t/a） 处理措施 收集效率% 去除效率% 是否可行技术 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 喷砂工序 有组织颗粒物 60.833 0.182 0.438 布袋除尘 99 95 是 3.055 0.009 0.022 无组织颗粒物 / 0.002 0.004 车间密闭 / / 是 / 0.002 0.004 喷釉工序 有组织颗粒物 104.167 0.312 0.75 布袋除尘 99 95 是 5.139 0.015 0.037 无组织颗粒物 / 0.003 0.007 车间密闭生产 / / 是 / 0.003 0.007 表4-4 排气筒参数表 点源名称 排气筒高度（m） 污染物名称 排放口类型 排气筒底部中心地理坐标 排气筒出口内径（m） 烟气流量（m3/h） 烟气温度（℃） 年排放小时 排放工况 DA001喷砂放口 15 颗粒物 一般排放口 E117°57′11.356″ N36°45′19.547″ 0.3 3000 35 2400 正常 DA002喷釉排放口 15 颗粒物 一般排放口 E117°57′11.550″ N36°45′19.615″ 0.3 3000 35 2400 正常 有组织废气 ①喷砂工序产生的颗粒物 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》218机械行业，喷砂工序产污系数为2.19kg/t-原料，本项目原料用量约200t/a，则颗粒物产生量为0.438t/a。 喷砂设备通过密闭负压收集，收集效率为99%，通过布袋除尘器处理，处理效率为95%；风机风量为3000m3/h，年工作时间为2400h，则有组织颗粒物排放量为0.022t/a，排放速率为0.009‬kg/h，排放浓度为3.055mg/m3。 ⑥喷釉工序产生的颗粒物 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》218机械行业，喷塑工序产污系数为300kg/t-原料，本项目釉粉与水配比，大大减少产尘量，则取产污系数为50kg/t-原料，本项目釉粉用量约15t/a，则颗粒物产生量为0.75t/a。 喷釉工序通过密闭负压收集，收集效率为99%，通过布袋除尘器处理，处理效率为95%；风机风量为3000m3/h，年工作时间为2400h，则有组织颗粒物排放量为0.037t/a，排放速率为0.015‬kg/h，排放浓度为5.139mg/m3； （2）无组织废气 本项目无组织废气为喷砂、喷釉工序未收集的颗粒物。 喷砂工序未收集的颗粒物为0.004t/a；喷釉工序未收集的颗粒物为0.007t/a。 综上所述，无组织颗粒物产生量为0.011t/a。 结合前文核算污染物排放情况、污染治理设施分析可知，本项目有组织颗粒物满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值中“重点控制区”排放浓度限值。 （3）污染防治技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）可知，喷砂、喷粉废气污染物治理设施可使用袋式除尘器。本项目所采用废气污染防治可行技术。 （4）非正常工况排放情况 非正常排放情况是指生产车间度气治理设施运行出现事故达不到设计要求时的处理效率导致废气处理不完全而超标排放。经分析，引起非正常排放因素主要有以下两个： ①设备因素，即废气处理设备的不可靠度。不可靠度是设备本身所固有的，它与设备及其零部件的设计水平、制造能力，检测手段，安装质量、自身损耗及设计寿命有关。②人为因素，即企业的安全管理水平。主要包括管理上没有制定完善的安全操作规程和监 督检查制度，不能及时发现问题或发现的问题不及时解决，使设备带病运转等。 根据项目生产工艺特征和污染物产生情况，本次非正常排放按照粉尘废气治理设施失常时，废气不经治理直接排放，由此核算非正常工况状态下污染物排放情况见下表： 表4-5 非正常工况排放下参数表 序号 污染源 污染物种类 年发生频次 排放浓度/（mg/m3） 持续时间/（min） 排放量（kg/次） 措施 1 喷砂 颗粒物 1次/a 60.833 60 0.182 定期检修。如果故障在1h内无法恢复正常运行，应立即停止运行 2 喷釉 颗粒物 104.167 60 0.312 （5）污染物排放量核算 本项目污染物排放量核算表见表4-6。 表4-6 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物（有组织） 0.059 2 颗粒物（无组织） 0.011 3 颗粒物 0.07 （6）监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），对本项目废气污染源的日常监测要求如下表所示： 表4-7 建设项目废气污染源监测计划一览表 监测制度 监测点位 DA001 DA002 检测项目 颗粒物 颗粒物 监测频次 1次/年 1次/年 执行标准 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值中“重点控制区”排放浓度限值 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值中“重点控制区”排放浓度限值 监测点位 厂界 检测项目 颗粒物 监测频次 1次/半年 执行标准 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放监控浓度限值 （7）环境影响分析 本项目所在区域属于不达标区域，项目周边附近敏感目标为西侧5米处的苏孔村。 项目生产过成中，喷砂工序废气经布袋除尘器处理后经1根15米高排气筒DA001排放；喷釉工序废气经布袋除尘器处理后经1根15米高排气筒DA002排放。有组织颗粒物排放浓度能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值中“重点控制区”排放浓度限值。 无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 结合项目所在区域环境质量现状、环境保护目标、项目采取的污染治理措施及污染物排放强度、排放方式等方面综合进行评价，建设项目环境空气对环境空气影响较小，不会对周围环境产生明显的影响，从环境空气影响的角度分析，建设项目的建设是可行的。 三、噪声环境影响分析： 本项目噪声主要为喷砂、喷釉设备运行产生的噪声，其噪声值在80-90dB(A)。本项目设备均置于车间内，项目厂房安装隔声门窗，对声功率级大的设备安装减振基础，以降低设备噪声对周围环境的影响。 采取的噪声治理措施为： ①在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备； ②对振动较大的设备考虑设备基础的隔振、减振； ③利用建（构）筑物隔声降噪。 另外，为保证运营期噪声达标排放，应增加以下防治措施： ①厂房内墙壁采用吸声材料，安装隔声门窗； ②对高噪声设备增设隔声罩； ③合理布局：要求将噪声较高设备布设在生产车间中部； 采用设备基础的隔振、减振可减少10-20dB(A)的噪声级，厂房隔声墙、隔声窗隔声可达到20-30dB(A)的噪声量，主要设备噪声治理措施及效果如下： 表4-8 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称 名称 型号 单台设备声源源强dB(A) 声源控制措施 空间相对位置 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB(A) 建筑物外距离（m） 生产车间 喷砂设备 G-50A 90 隔声、减振 16 13 8 5 76.02 8小时 25 51.02 1 喷釉设备 G-15A 80 隔声、减振 20 15 8 5 66.02 8小时 25 41.02 1 表4-9项目主要噪声源距离一览表 序号 排放源 距最近厂界直线距离（m） 距敏感目标直线距离（m） 东 南 西 北 苏孔村 1 喷砂设备 8 5 20 40 25 2 喷釉设备 5 10 23 35 28 1、噪声影响预测分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测，用A声级计算，模式如下： ①室外声源在预测点的声压级计算： 式中：Lp（r）——预测点处的声压级，dB； Lp（r0）——参考位置ro处声压级，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②室内声源在预测点的声压级计算： a、首先计算某个室内声源在靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； r——声源与靠近围护结构某点处的距离，m； R——房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面积，m2，a为平均吸声系数； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 b、计算所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 c、将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw＝Lp2（T）+10lgS 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2； ③总声级的计算 设第i个室外声源在预测点产生的 A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为 LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点的总有效声级为： 式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 （2）参数的确定 ①声波几何发散引起的 A声级衰减量（Adiv） a、点声源：Adiv=20lg（r/r0） 式中：r—预测点到噪声源距离，m； r0—参考点到噪声源距离，m。 b、有限长线声源（设线声源长为L0） 当 r>L0，且r0>Lo 时：Adiv=20lg（r/r0） 当 r<L0/3，且r0<L0/3 时：Adiv=10lg（r/r0） 当 L0/3<r<L0，且L0/3<r0<L0时：Adiv=15lg（r/r0） c、面声源（设面声源高度为a，长度为b，且a＜b） 当预测点和面声源中心距离 r 处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r＜a/π 时，几乎不衰减（Adiv ≈0）；当 a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性Adiv≈10lg(r/r0 )；当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6 dB，类似点声源衰减特性Adiv≈20lg(r/r0 )。其中面声源的 b＞a。 ②空气吸收衰减量 Aatm 空气吸收引起的A声级衰减量按下式计算： Aatm＝a（r－r0）/1000 式中：Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； α——与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区 域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数（表 A.2）； r ——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ③遮挡物引起的衰减量Abar 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡、地堑或绿化林带都能起声屏障作用，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，一般取 20～25dB（A）。 ④附加衰减量 Aexc 根据导则规定，满足下列条件需考虑地面效应引起的附加衰减：①预测点距声源50m以上；②声源距地面高度和预测点距地面高度的平均值小于3m；③声源与预测点之间的地面被草地、灌木等覆盖（软地面）。此时，地面效应引起附加衰减量按下式计算： Aexc=5lg（r/r0） 不管传播距离多远，地面效应引起附加衰减量的上限为10dB（A）。 2、预测结果和分析 表4-10厂界声环境贡献值结果表 预测点 昼间 达标情况 贡献值 背景值 叠加值 标准值 东厂界 33.94 53.6 53.65 60 达标 西厂界 25.31 56.2 56.20 60 达标 南厂界 37.15 52.6 52.72 60 达标 北厂界 19.5 54.1 54.10 60 达标 苏孔村 23.39 54.5 54.5 60 达标 项目噪声源主要来自设备运行噪声，项目采取设备基础减震、隔声和合理布置等降噪措施。噪声经过衰减后，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 综上所述，项目运行产生的噪声对区域声环境影响较小。 3、监测要求 依据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）和本项目情况，对本项目噪声的日常监测要求见下表： 表4-11 噪声监测要求 监测点位 厂界外1m，苏孔村 监测频次 每季度1次 执行标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 四、固体废物 1、固体废弃物产生环节及处置 本项目固废主要为废包装袋、废布袋、除尘器集尘、生活垃圾。 1）废包装袋：根据企业提供信息，釉粉使用包装袋包装，废包装袋产生量为0.075t/a，统一收集后外售。 2）废布袋：根据企业提供信息，除尘器废布袋每年更换一次，则产生量为0.05t/a，收集后外售。 3）除尘器集尘：根据前文源强核算，除尘器集尘收集量为1.117t/a，收集后外售。 4）生活垃圾：根据《环境保护实用数据手册》的相关数据，生活垃圾产生量按0.5 kg/(人·d)，项目劳动定员10人，年工作300天，则生活垃圾的产生量为1.5t/a，暂存于厂区垃圾桶内，由环卫部门定期清运处理。 表4-12 项目固体废物产生量及处理处置一览表 产生环节 固体废物名称 固废属性 有害成分 物理性状 环境危险性 年度产生量（t/a） 贮存方式 利用处置方向和去向 利用或处置量 釉粉使用 废包装袋 一般固废220-001-02 / 固态 / 0.075t/a 直接存放 收集后外售 0.075t/a 除尘器运行 废布袋 一般固废220-001-03 / 固态 / 0.05t/a 直接存放 收集后外售 0.05t/a 除尘器集尘 一般固废220-001-04 / 固态 / 1.117t/a 袋装 收集后外售 1.117t/a 职工生活 生活垃圾 一般固废220-001-01 / 固态 / 1.5t/a / 环卫清理 1.5t/a / 2、环境管理要求 一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）的规定。具体为：贮存区采取防扬散、防流失、防渗漏措施；各类固废应分类收集；贮存区按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2)的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。 五、地下水、土壤 职工生活污水排入化粪池由环卫部门定期清运。 本项目无废水直接排放，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引起地下水水质的变化。项目已做好车间、化粪池等防渗处理，主要防渗措施如下： （1）车间、厂区地面进行硬化，满足一般防渗区要求，防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为 1.0×10 -7 cm/s的黏土层的防渗性能。 （2）化粪池需采取有效防渗措施，地面基础防渗层采用1m黏土夯实，黏土上方浇筑400mm厚S6防渗水泥，上部层铺设2mm厚的改性沥青防渗层然后在其上涂环氧树脂防渗层，防渗系数≤10 -10cm/s，且做到表面无裂隙。 经采取以上措施，本项目对所在地地下水、土壤环境质量影响较小。 六、生态 项目厂区占地内没有珍稀动植物物种，生态环境质量一般。项目占地内原有生物物种在项目周围地域广泛存在，基本不影响评价区域的生物多样性，项目运营对周围生态环境基本上没有产生明显的影响。 七、环境风险分析 （1）环境风险物质 根据本项目生产用原辅材料及生产工艺分析，本项目使用的原辅材料、产品及能耗中没有涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的风险物质。 （2）风险源分布及影响途径 本项目生产中涉及的原材料及产品均不为可燃物，项目在运营期使用的机械设备都是利用电能，如果管理不善、操作不当等，易引发火灾，火灾事故引发的伴生/次生污染可导致对周边大气环境的烟气污染、CO污染和热辐射，产生的消防废水及泄漏的液体物料，若处理不当将会污染水环境及土壤环境。 ①环境空气影响 火灾燃烧过程中所产生的大气污染物主要有CO、碳氢化合物、炭黑离子和飞灰等，若不及时采取合理措施处置，会影响环境空气质量，并且烟尘中存在大量粒径小于10μm的颗粒，容易通过呼吸系统或皮肤进入人体，对人体构成伤害。 ②地下水、土壤环境影响 在使用灭火剂、消防水消灭火灾的过程中，燃烧产生的有害物质及泄漏的液体物料，会随消防水散落在厂区内，如不能完全收集将会污染周边地表水环境，加之防渗措施不当，进入土壤环境，甚至下渗到地下水环境中，将对地下水、土壤环境造成长期的危害。 （3）环境风险防范措施及应急要求 1）项目存在发生火灾的危险，在生产过程中需做出相应的防范措施。 （a）消除和控制明火源：在车间内，设置醒目的严禁烟火标志，严禁动火吸烟；进入危险区的机动车辆，其排气管应戴防火帽；进入危险区的人员，按规定登记，严禁携带火柴、打火机等；使用气焊、电焊等设备时，采取防护措施，确保安全无误后，方可动火作业。动火过程中，必须遵守安全技术规程。 （b）按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）规定，配置相应类型和数量的灭火器（干粉灭火器等），并在火灾危险场所设置报警装置。消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。车间的消防设施、器材应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。对消防器材应当经常进行检查，保持完整好用。本项目建成后会根据实际情况配备相应的灭火器材，满足消防的需求。 （c）原料和产品的使用、储存、运输、管理要按照国家标准和要求，进行设计、施工、运行，设置卫生应急措施，减少对环境、人员产生影响。 （d）总图布置严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。各生产装置之间严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按规定等级设计。根据车间（工序）生产过程中火灾危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，装置区周围设置环形消防道，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。 （e）电气和仪表专业设计按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)执行，按规范设置配电设施，并采用密闭电器。采取有效措施防止电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。电器线路定期检修，及时更换老化、电线裸露设备。 2）厂区防渗措施 全厂依据原料和产品的生产、输送、储存等环节分为一般污染防治区和非污染防治区。 一般污染防治区是指在生产过程中对地下水有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，主要包括生产区域，该区域防渗层的防渗性能应不低于1.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 非污染防治区包括办公区。 3）环境风险事故应急预案 表4-13 项目应急预案一览表 序号 项目 内容及要求 1 应急组织机构、人员 设立事故应急机构，人员由企业主要领导、安全负责人、环保负责人等主要人员组成 2 应急救援 企业应配备必要的应急设施及设备和器材；事故易发的工作岗位配备必需的防护用品等 3 报警、通讯联络方式 建立专用的报警和通讯线路，并保持其畅通 4 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全厂的应急处理系统能够紧急启动，并对事故产生的污染物进行有效的控制，同时启动 当地的环境应急监测系统 5 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 设立必要地控制和清除污染的相应措施。事故发生时，要及时发现事故发生地点和环节，并利用已有的防护措施减少污染物的排放 6 应急培训计划 企业要注意日产工作中对事故应急处理的培训，以提高职工的安全防范意识 7 公众教育和信息 通过各种方式，对周围居民等进行事故防范宣传 （4）分析结论 企业在生产过程中须加强防范措施并完善风险应急预案，切实防范火灾、爆炸等环境风险事故的发生，企业在严格按照风险防范措施处理情况下，本项目的环境风险是可控的。 八、项目“三本账” 表4-14 项目“三本账”核算一览表 污染物 现有工程排放量t/a 本项目排放量t/a 以新带老消减量t/a 本项目建成后全厂排放量t/a 排放增减量t/a 废气 颗粒物 0.111 0.07 0 0.181 +0.07 SO2 0 0 0 0 0 NOx 0 0 0 0 0 废水 废水量 0 0 0 0 0 CODcr 0 0 0 0 0 氨氮 0 0 0 0 0 一般工业固体废物 下脚料 1.8 0 0 1.8 0 生活垃圾 1.5 1.5 0 1.5 0 废焊头、焊渣 0.5 0 0 0.5 0 废手套、含油抹布 0.05 0 0 0.05 0 废包装袋 0 0.075 0 0.075 +0.075 废布袋 0 0.05 0 0.05 +0.05 除尘器集尘 0 1.117 0 1.117 +1.117 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值中“重点控制区”排放浓度限值要求 |
|  | DA002排气筒 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值中“重点控制区”排放浓度限值要求 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 车间密闭生产 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织颗粒物排放监控浓度限值标准。 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮、SS、BOD5 | 排入厂区化粪池，由环卫部门定期清运 | / |
| 声环境 | 生产车间 | dB(A) | 减震、隔声、室内布置 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 本项目固废主要为废包装袋、废布袋、除尘器集尘、生活垃圾。 废包装袋、废布袋、除尘器集尘统一收集后外售； 生活垃圾暂存于厂区垃圾桶内，由环卫部门定期清运处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 根据《坏境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964—2018）、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（部令第3号）等要求，拟建项目应采取如下土壤污染控制措施： （1）源头控制措施控制项目污染物的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量控制要求。 （2）过程防控措施 ①拟建项目建成后应加强厂区的绿化工作，尽量选择适宜当地环境且对大气污染物具有较强吸附能力的植物，从而控制污染物通过大气沉降影响土壤环境。 ②严格按照防渗分区及防渗要求，对各构筑物采取相应的防渗措施：生产装置、危废间等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，从而控制污染物通过垂直入渗影响土壤环境。 |
| 生态保护措施 | 加强绿化。 |
| 环境风险 防范措施 | ①在总图布置中，考虑各建筑物的防火间距，安全疏散以及自然条件等方面的问题，确保其符合国家的有关规定。完善相关消防设施，严格划分生产区和储存区。企业按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014 -2018年版）和《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）等规范要求进行设计。 ②配电室的结构、基础应根据水文地理状况进行建设，符合安全规定，预防遭大水淹没，引起电器短路事故。各车间、仓库设立消防水收集管道收集消防废水。 ③生产装置的供电、供水等公用设施必须加强日常管理，确保满足正常生产和事故状态下的要求。 ④企业要加强消防安全管理，开展好消防安全检查和消防安全宣传教育，加强消防安全培训，建立健全各项消防安全制度，落实消防安全责任，提高职工的消防素质，按规范配置灭火器材和消防装备。 ⑤为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组。 ⑥规范原辅材料的存储及使用。 |
| 其他环境 管理要求 | ①严格按照国家有关建设项目环保管理规定，各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 ②确保所用原辅材料为符合环保要求的产品。 ③对废气处理设施定期检查，确定其可以长期稳定运行。 ④加强职工宣传教育，制定环保管理制度并严格执行。 ⑤排污许可证： 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目属于“三十、专用设备制造业35 化工、木材、非金属加工专用设备制造 352”中“其他”，属于实施登记管理的行业。 表5-1 项目“三同时”验收内容一览表 污染类别 污染源 污染物 防治措施 去除效率 设施数量 排放标准 废气 有组织 颗粒物 布袋除尘器+15米高排气筒 95% 2套（DA001、DA002) 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值中“重点控制区”排放浓度限值要求 无组织 颗粒物 车间密闭生产 / / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织颗粒物排放监控浓度限值标准 噪声 设备噪声 机械设备 减震、隔声、室内布置 / / 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 釉粉使用 废包装袋 收集后外售 / / 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）的规定 除尘 废布袋 收集后外售 / / 除尘 除尘器集尘 收集后外售 / / 职工生活 生活垃圾 环卫部门定期清运 / / |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策的要求。项目区内的污染物可达标排放；在认真落实各项污染防治措施下，对周围环境影响较小，从环保角度上讲，本项目的建设运营是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.111 |  |  | 0.07t/a | 0 | 0.181t/a | +0.07t/a |
|  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | COD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | 0 |  |  | 0.075t/a | 0 | 0.075t/a | +0.075t/a |
|  | 废布袋 | 0 |  |  | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 除尘器集尘 | 0 |  |  | 1.117t/a | 0 | 1.117t/a | +1.117t/a |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件1：委托书

委 托 书

山东鑫安利中安全技术服务有限公司：

我单位建设“淄博长华化工设备有限公司年产800个搪玻璃搅拌棒500件塘玻璃管线升级改造项目”，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关条款规定，本项目需进行环境影响评价，并编制“环境影响报告表”。

我公司现委托贵单位承担本项目的环境影响评价工作，请贵单位尽快组织力量，按照有关条例要求，展开环评工作。

淄博长华化工设备有限公司                                   2023.10.11

附件2：提供资料真实性证明

提供资料真实性证明

山东鑫安利中安全技术服务有限公司：

我公司向贵单位提供的关于“淄博长华化工设备有限公司年产800个搪玻璃搅拌棒500件塘玻璃管线升级改造项目”的资料，包括项目名称，建设规模，建设地点，建设内容，投资额，设备清单，工艺流程，原辅材料，环保工程及辅助工程资料等各项资料均经内部核实无误，能够保证资料真实、准确、完整。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果，由本单位承担全部责任。

特此证明！

淄博长华化工设备有限公司                                  2023.10.14

附件3：营业执照

附件4：土地租赁合同

附件5：立项备案证明

附件6：初审意见

附件7：噪声监测报告

附件8：现有项目环评批复

附件9：现有项目验收批复

附件10：现有项目排污许可登记回执

附件10：现有项目监测报告

# Text boxes

检测点位